口内X射线机（小牙片机）招标技术参数（2021）

一、设备名称：口内X射线机（小牙片机）

国内一线知名品牌

二、技术参数

2.1、电源：AC 220V  50/60Hz

★2.2、具有原装进口射线发射器

★2.3、具有高频直流发生器

2.4、球管电压：≥60kV  多档可选

2.5、球管电流：≤7mA

2.6、焦点：≤0.4mm

2.7、总过滤：2mmAL

2.8具有符合人体解剖学的多种预设程序，实现智能化曝光控制

2.9、曝光时间：0.04s-2.0s ±(10%+1ms)

2.10、具有报警功能，具有故障自动检测、故障代码显示等功能，参数可重新设置并保存

★2.11、具有数字化拍摄模式和多种拍摄模式

2.12、球管水平面上旋转角度:360°、垂直旋转角度:≥270°、

垂直移动范围:≥1320mm

2.13伸缩臂在水平面上转动角度:墙置式≥180°

2.14墙置式限束集光器末端（窗口向外）至机架支承之间的最大距离:≥1780 mm

2.15、患者座椅面上线移动范围≥120mm

三、配置

3.1、原配拍片阅片电脑（知名品牌）             1台

3.2、软件（完全满足购方要求）

3.3、显示器 ≥21英寸                          1套

3.4、配套高精度优质稳压电源（知名品牌）       1套

3.5、配套患者座椅                             1套

3.6、牙片扫描仪（符合医院现用牙片宝技术要求） 1台

3.7、厂家原装标准配置（见装箱单）及招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务

4.1、设备安装好，接入购方现有在用的网络系统进行调试使用，当 PACS系统上线或使用时，再免费（不论是否在质保期内外）接入PACS影像系统，保证全院医务人员正常使用

4.2、质保期：自验收合格之日起，整套系统免费保修（含零配件、软件维护等）三年，终身维修。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.3、永久免除软件维护升级费（年费）

4.4、整套系统安装调试完成后供方及时委派专业技术人员免费对购方相关人员进行现场培训，至购方满意为止

4.5、提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应

4.6、必须提供厂家该系统的正式彩页图片说明，否则视为无法满足用户技术要求